Технические характеристики клинового анкера ТМ Партнер - PR-KA

| № | Наименование параметра | Единица измерения | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр анкера | мм | dnom |
| 2 | Длина анкера | мм | L |
| 3 | Диаметр сверла | мм | d0 |
| 4 | Отверстие в прикрепляемом материале | мм | df |
| 5 | Максимальная тощина прикрепляемого материала | мм | tfix |
| 6 | Размер под ключ | мм | SW |
| 7 | Минимальная глубина сверления | мм | h1 |
| 8 | Глубина установки анкера | мм | hnom |
| 9 | Эффективная глубина анкеровки | мм | hef |
| 10 | Момент затяжки | Нм | Tinst |

| Типоразмер | dnom=d0 | L | df | tfix | SW | h1 | hnom | hef | Tinst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-KA 6/ 5 х 40 | 6 | 40 | 7 | 5 | 10 | 40 | 30 | 25 | 7 |
| PR-KA 6/ 15-65 |  | 65 |  | 15 |  | 50 | 40 | 35 | 7 |
| PR-KA 6/ 50-100 |  | 100 |  | 50 |  | 50 | 40 | 35 | 7 |
| PR-KA 8/ 5-50 | 8 | 50 | 9 | 5 | 13 | 45 | 35 | 30 | 18 |
| PR-KA 8/ 10-60 |  | 60 |  | 10 |  | 50 | 40 | 35 | 18 |
| PR-KA 8/ 30-90 |  | 90 |  | 30 |  | 60 | 50 | 45 | 20 |
| PR-KA 8/ 50-110 |  | 110 |  | 50 |  | 60 | 50 | 45 | 20 |
| PR-KA 8/ 80-150 |  | 150 |  | 80 |  | 60 | 50 | 45 | 20 |
| PR-KA 10/ 5-60 | 10 | 60 | 12 | 5 | 17 | 50 | 40 | 35 | 30 |
| PR-KA 10/ 15-90 |  | 90 |  | 15 |  | 75 | 65 | 55 | 35 |
| PR-KA 10/ 20-100 |  | 100 |  | 20 |  | 75 | 65 | 55 | 35 |
| PR-KA 10/ 30-110 |  | 110 |  | 30 |  | 75 | 65 | 55 | 35 |
| PR-KA 10/ 50-130 |  | 130 |  | 50 |  | 75 | 65 | 55 | 35 |
| PR-KA 10/ 80-160 |  | 160 |  | 80 |  | 75 | 65 | 55 | 35 |
| PR-KA 12/ 5-80 | 12 | 80 | 14 | 5 | 19 | 80 | 65 | 55 | 50 |
| PR-KA 12/ 20-110 |  | 110 |  | 20 |  | 90 | 75 | 65 | 50 |
| PR-KA 12/ 30-120 |  | 120 |  | 30 |  | 90 | 75 | 65 | 50 |
| PR-KA 12/ 50-140 |  | 140 |  | 50 |  | 90 | 75 | 65 | 50 |
| PR-KA 12/ 70-160 |  | 160 |  | 70 |  | 90 | 75 | 65 | 50 |
| PR-KA 12/80-170 |  | 170 |  | 80 |  | 90 | 75 | 65 | 50 |
| PR-KA 12/150-250 |  | 250 |  | 150 |  | 90 | 75 | 65 | 50 |
| PR-KA 16/ 10-110 | 16 | 110 | 18 | 10 | 24 | 100 | 85 | 70 | 120 |
| PR-KA 16/ 20-130 |  | 130 |  | 20 |  | 100 | 85 | 70 | 120 |
| PR-KA 16/ 50-150 |  | 150 |  | 50 |  | 100 | 85 | 70 | 120 |
| PR-KA 16/ 70-180 |  | 180 |  | 70 |  | 100 | 85 | 70 | 120 |
| PR-KA 16/100-220 |  | 220 |  | 100 |  | 100 | 85 | 70 | 120 |
| PR-KA 20/ 20-170 | 20 | 170 | 22 | 20 | 30 | 135 | 120 | 105 | 220 |
| PR-KA 20/ 70-220 |  | 220 |  | 70 |  | 135 | 120 | 105 | 220 |
| PR-KA 20/130-280 |  | 280 |  | 130 |  | 135 | 120 | 105 | 220 |
| PR-KA 24/ 20-170 | 24 | 170 | 26 | 20 | 36 | 140 | 120 | 105 | 340 |
| PR-KA 24/ 70-220 |  | 220 |  | 70 |  | 140 | 120 | 105 | 340 |
| PR-KA 24/130-280 |  | 280 |  | 130 |  | 140 | 120 | 105 | 340 |